## Slide 1
EEG Brain-Computer Interface
基于CH32H417双核MCU的脑电采集与运动想象识别系统
南京信息工程大学 | 沈笑
电子信息工程（国科大联培）

## Slide 2
CONTENTS
01 项目背景与目标
02 硬件架构设计
03 双核协作架构
04 MCU固件与Android双端
05 核心算法与功能
06 系统演示与成果
07 项目亮点与规划

## Slide 3
01 项目背景与目标
临床需求
• 脑卒中患者康复训练缺乏客观评估手段
• 运动想象(MI)训练依赖主观判断
• 床旁监护人力成本高
• 实时脑电监测与智能识别的空白
技术背景
• EEG信号采集与处理技术成熟
• RISC-V双核MCU性能提升
• CSP/FBCCA算法已广泛验证
• 移动端实时显示技术可行
项目目标
• 设计基于CH32H417双核MCU的脑电采集与运动想象方向识别系统
• 实现实时脑电波形采集、专注度监测、SSVEP频率识别、MI方向识别、姿态监护五大功能
• 医生端+患者端双App协作，支持远程监控与训练指导
• 全链路国产化硬件平台，成本可控、可量产

## Slide 4
02 硬件架构设计
CH32H417 双核MCU
V3F: 100MHz 信号采集+FFT
V5F: 400MHz MI推理+CSP
IPC双核协作架构
ADS1299 EEG ADC
8通道 24bit 250SPS
SPI3+DMA高速采集
右腿参考驱动
ICM-42605 IMU
六轴姿态传感器
坠床/翻身/久坐检测
SPI4接口
W9825G6KH SDRAM
32MB FMC Bank5/6
模型权重加载
CSP特征缓存
WiFi透传模块
USART2 2M波特率
TCP与Android通信
多端口并行连接
SD卡 + OLED
SDMMC离线存储
1.3寸128x64本地显示
模型/日志存储

## Slide 5
03 双核协作架构
V3F (100MHz) — 采集与处理
• ADS1299 8通道EEG采集驱动
• 50Hz陷波滤波器
• FFT频谱计算 (128点)
• 专注度计算 (6通道加权)
• 姿态检测 (ICM42605)
• 数据帧编码+串口发送
• DISPLAY_CFG页面感知策略
V5F (400MHz) — 推理与识别
• CSP特征提取 (4通道)
• FFT24方向分类器
• 模型权重从SDRAM加载
• 推理结果通过IPC传回V3F
• SSVEP FBCCA频率识别
• 训练/推理模式切换
• 双核数据同步与互锁
IPC共享内存 + 双核中断同步机制

## Slide 6
04 MCU固件架构
数据采集层
ADS1299 SPI3+DMA
ICM42605 SPI4
帧协议解析编码
通道映射与缓冲
信号处理层
50Hz陷波+FFT
专注度6通道加权
SSVEP FBCCA识别
MI CSP特征提取
通信层
USART2 WiFi透传
帧协议+8通道编号
DISPLAY_CFG动态配置
命令解析器
帧协议设计
• 帧头 0x7E + 转义 0x7D XOR 0x20
• 命令字: RAW_WAVE/FILT_WAVE/SPECTRUM/RESULT
• 单通道包(5B) / 双通道包(10B) / 旧协议(8B)
• 每帧最大256字节，支持多命令拼接
DISPLAY_CFG页面感知
• Android端根据当前页面发送配置
• 不需要波形的页面发全NONE
• MCU端跳过不必要的FFT计算
• 节省CPU资源，降低功耗

## Slide 7
04 Android双端架构
医生端 (9页面)
• 脑电监测: 实时波形+频谱+4通道对比
• 专注度: 历史曲线+填充+双曲线叠加
• SSVEP训练: 刺激控制+FBCCA实时评估
• MI训练: 方向引导+训练数据采集
• 推理: 目标方向生成+自动验证+统计
• 姿态监护: 事件日志+坠床报警
患者端 (被动显示)
• 推理页: 双箭头(目标+结果)+颜色判断
• MI训练: 方向箭头引导+进度条
• SSVEP: 全屏闪烁刺激
• 纯黑背景适配AR眼镜投屏
• 所有页面由医生端远程控制
• 无按钮干扰，纯视觉提示
通信架构 (4端口)
41002: MCU→医生端命令 | 41003: MCU→Python数据 | 41004: 医生端→患者端脑电数据 | 41006: 医生端→患者端控制指令

## Slide 8
05 核心算法与功能
专注度计算
• 6通道加权: F3/F4=0.18, CP3/CP4=0.19, C3/C4=0.13
• OZ/O1权重为0(仅SSVEP使用)
• 归一化总和1.00
• EMA指数移动平均平滑
MI方向识别
• CSP特征提取 (4通道)
• FFT24分类器 (V5F运行)
• 模型从SDRAM加载
• 2秒推理窗口+6通道输入
SSVEP频率识别
• FBCCA滤波器组CCA
• 4个子带: 6-45/10-45/14-45/18-45Hz
• 目标频率: 11/13/15/17Hz
• 投票机制+拒识门限
姿态监护
• 仰卧/俯卧/左右侧卧/坐姿识别
• 坠床检测+弹窗报警
• 久未翻身提醒
• 事件日志持续记录

## Slide 9
06 系统演示与成果
采集性能
8通道 250SPS
24bit精度
帧协议可靠传输
DMA零拷贝采集
推理性能
2秒推理窗口
CSP+FFT24双模型
万分比置信度输出
V5F独立运行不占V3F
通信性能
WiFi 2M波特率
4端口并行连接
医患双端协作
帧协议低延迟
功能演示亮点
• 实时脑电波形显示: 8通道同步渲染，支持原始/滤波/基线三种波形叠加
• 专注度双曲线填充: 平均值更小的绘制在上层，重叠区域只显示上层颜色
• 推理双箭头: 目标(左)结果(右)并排，一致绿色/不一致红色
• 姿态日志: 全局持续记录，坠床报警红色高亮

## Slide 10
07 项目亮点与规划
项目亮点
• 全国产化硬件平台: CH32H417+ADS1299+ICM42605
• 双核异构计算: V3F采集+V5F推理
• 页面感知DISPLAY_CFG: 按需计算节省CPU
• 医患双端协作: 医生控制+患者被动显示
• 姿态全局日志: 静态listener永不丢事件
• AR眼镜适配: 纯黑背景+高对比度箭头
• 可扩展硬件接口: BLE/蜂鸣器/电池/GPS
未来规划
• 脑电地形图(Topomap)实时显示
• 专注度生物反馈游戏化训练
• 多患者同时监控
• 训练方案可视化编辑
• 数据导出PDF临床报告
• TTS语音播报训练指令
• BLE近场通信+便携化

## Slide 11
THANK YOU
恳请各位老师批评指正
南京信息工程大学 | 沈笑 | 电子信息工程