## Slide 1
EEG Brain-Computer Interface
基于CH32H417双核MCU的脑电采集与运动想象识别系统
南京信息工程大学 | 沈笑
电子信息工程（国科大联培）

## Slide 2
EEG BCI System
CH32H417 Dual-Core MCU
CONTENTS
01
项目背景与目标
临床需求与技术背景
02
硬件架构设计
双核MCU+8通道ADC+IMU
03
双核协作架构
V3F采集 + V5F推理
04
MCU固件与Android双端
帧协议+页面感知+医患协作
05
核心算法与功能
专注度/MI/SSVEP/姿态
06
系统演示与成果
性能指标与功能亮点
07
项目亮点与规划
国产化+未来方向
系统架构概览
▸ CH32H417 双核RISC-V MCU
▸ ADS1299 8通道24bit EEG ADC
▸ ICM-42605 六轴IMU
▸ W9825G6KH 32MB SDRAM
▸ WiFi透传 TCP多端口
▸ Android 医生端+患者端
▸ CSP + FFT24 + FBCCA

## Slide 3
EEG BCI System
CH32H417 Dual-Core MCU
01
项目背景与目标
!
临床需求
▸ 脑卒中康复缺乏客观评估手段
▸ 运动想象训练依赖主观判断
▸ 床旁监护人力成本高
▸ 实时脑电监测与智能识别空白
✓
技术背景
▸ EEG信号采集与处理技术成熟
▸ RISC-V双核MCU性能提升
▸ CSP/FBCCA算法已广泛验证
▸ 移动端实时显示技术可行
★
项目目标
▸ 双核MCU脑电采集+MI识别
▸ 五大功能: 波形/专注度/SSVEP/MI/姿态
▸ 医生端+患者端双App协作
▸ 国产化硬件，成本可控可量产
核心价值
端侧实时推理 + 医患远程协作 + 全链路国产化 = 可量产临床级BCI康复系统

## Slide 4
EEG BCI System
CH32H417 Dual-Core MCU
02
硬件架构设计
CH32H417
双核MCU
▸ V3F: 100MHz 采集+FFT
▸ V5F: 400MHz MI推理+CSP
▸ IPC双核协作架构
ADS1299
EEG ADC
▸ 8通道 24bit 250SPS
▸ SPI3+DMA高速采集
▸ 右腿参考驱动
ICM-42605
IMU
▸ 六轴姿态传感器
▸ 坠床/翻身/久坐检测
▸ SPI4接口
W9825G6KH
SDRAM
▸ 32MB FMC Bank5/6
▸ 模型权重加载
▸ CSP特征缓存
WiFi透传
通信模块
▸ USART2 2M波特率
▸ TCP多端口并行
▸ 与Android通信
SD卡+OLED
存储显示
▸ SDMMC离线存储
▸ 1.3寸128x64本地显示
▸ 模型/日志存储

## Slide 5
EEG BCI System
CH32H417 Dual-Core MCU
03
双核协作架构
V3F (100MHz) — 采集与处理
▸ ADS1299 8通道EEG采集驱动
▸ 50Hz陷波滤波器
▸ FFT频谱计算 (128点)
▸ 专注度计算 (6通道加权)
▸ 姿态检测 (ICM42605)
▸ 数据帧编码+串口发送
▸ DISPLAY_CFG页面感知策略
V5F (400MHz) — 推理与识别
▸ CSP特征提取 (4通道)
▸ FFT24方向分类器
▸ 模型权重从SDRAM加载
▸ 推理结果通过IPC传回V3F
▸ SSVEP FBCCA频率识别
▸ 训练/推理模式切换
▸ 双核数据同步与互锁
IPC 共享内存
IPC共享内存 + 双核中断同步机制 | V3F负责实时采集与信号处理 | V5F负责AI推理与模式识别

## Slide 6
EEG BCI System
CH32H417 Dual-Core MCU
04
MCU固件架构
数据采集层
▸ ADS1299 SPI3+DMA
▸ ICM42605 SPI4
▸ 帧协议解析编码
▸ 通道映射与缓冲
信号处理层
▸ 50Hz陷波+FFT
▸ 专注度6通道加权
▸ SSVEP FBCCA识别
▸ MI CSP特征提取
通信层
▸ USART2 WiFi透传
▸ 帧协议+8通道编号
▸ DISPLAY_CFG动态配置
▸ 命令解析器
帧协议设计
▸ 帧头 0x7E + 转义 0x7D XOR 0x20
▸ 命令字: RAW_WAVE/FILT_WAVE/SPECTRUM/RESULT
▸ 单通道包(5B) / 双通道包(10B) / 旧协议(8B)
▸ 每帧最大256字节，支持多命令拼接
DISPLAY_CFG 页面感知
▸ Android端根据当前页面发送配置
▸ 不需要波形的页面发全NONE
▸ MCU端跳过不必要的FFT计算
▸ 节省CPU资源，降低功耗

## Slide 7
EEG BCI System
CH32H417 Dual-Core MCU
04
Android双端架构
医生端 (9页面)
▸ 脑电监测: 实时波形+频谱+4通道对比
▸ 专注度: 历史曲线+填充+双曲线叠加
▸ SSVEP训练: 刺激控制+FBCCA实时评估
▸ MI训练: 方向引导+训练数据采集
▸ 推理: 目标方向生成+自动验证+统计
▸ 姿态监护: 事件日志+坠床报警
患者端 (被动显示)
▸ 推理页: 双箭头(目标+结果)+颜色判断
▸ MI训练: 方向箭头引导+进度条
▸ SSVEP: 全屏闪烁刺激
▸ 纯黑背景适配AR眼镜投屏
▸ 所有页面由医生端远程控制
▸ 无按钮干扰，纯视觉提示
通信架构
41002: MCU→医生端 | 41003: MCU→Python | 41004: 医生端→患者端数据 | 41006: 医生端→患者端控制

## Slide 8
EEG BCI System
CH32H417 Dual-Core MCU
05
核心算法与功能
专注度计算
▸ 6通道加权: F3/F4=0.18
▸ CP3/CP4=0.19, C3/C4=0.13
▸ OZ/O1权重为0(仅SSVEP)
▸ 归一化总和1.00
▸ EMA指数移动平均平滑
MI方向识别
▸ CSP特征提取 (4通道)
▸ FFT24分类器 (V5F运行)
▸ 模型从SDRAM加载
▸ 2秒推理窗口+6通道输入
SSVEP频率识别
▸ FBCCA滤波器组CCA
▸ 4个子带: 6-45/10-45/14-45/18-45Hz
▸ 目标频率: 11/13/15/17Hz
▸ 投票机制+拒识门限
姿态监护
▸ 仰卧/俯卧/左右侧卧/坐姿
▸ 坠床检测+弹窗报警
▸ 久未翻身提醒
▸ 事件日志持续记录

## Slide 9
EEG BCI System
CH32H417 Dual-Core MCU
06
系统演示与成果
采集性能
8通道
250SPS
24bit
精度
DMA
零拷贝
推理性能
2秒
推理窗口
CSP+FFT24
双模型
万分比
置信度
通信性能
2M
波特率
4端口
并行连接
帧协议
低延迟
功能演示亮点
▸ 实时脑电波形: 8通道同步渲染，支持原始/滤波/基线三种叠加
▸ 专注度双曲线填充: 平均值更小的绘制在上层，重叠只显示上层颜色
▸ 推理双箭头: 目标(左)结果(右)并排，一致绿/不一致红
▸ 姿态日志: 全局持续记录，坠床报警红色高亮

## Slide 10
EEG BCI System
CH32H417 Dual-Core MCU
07
项目亮点与规划
项目亮点
▸ 全国产化硬件: CH32H417+ADS1299+ICM42605
▸ 双核异构计算: V3F采集+V5F推理
▸ 页面感知DISPLAY_CFG: 按需计算节省CPU
▸ 医患双端协作: 医生控制+患者被动显示
▸ 姿态全局日志: 静态listener永不丢事件
▸ AR眼镜适配: 纯黑背景+高对比度箭头
▸ 可扩展硬件接口: BLE/蜂鸣器/电池/GPS
未来规划
▸ 脑电地形图(Topomap)实时显示
▸ 专注度生物反馈游戏化训练
▸ 多患者同时监控
▸ 训练方案可视化编辑
▸ 数据导出PDF临床报告
▸ TTS语音播报训练指令
▸ BLE近场通信+便携化

## Slide 11
THANK YOU
恳请各位老师批评指正
南京信息工程大学 | 沈笑 | 电子信息工程